## Slide 2
ESCOPO: Abordar o problema
de enchentes e inundações nos
municípios enfocando a questão
de risco associado a
assentamentos precários.

## Slide 3
OBJETIVO ESPECÍFICO: apresentar
técnicas e métodos para capacitar
técnicos municipais na identificação,
análise e no mapeamento de áreas
de risco de enchentes e inundações
associadas a assentamentos precários.

## Slide 4
CONTEÚDO DA AULA
1. Aspectos conceituais
2. Efeitos adversos decorrentes de enchentes e inundações no Brasil
3. Aspectos naturais e antrópicos que condicionam a ocorrência de enchentes e inundações no Brasil
4. Identificação de áreas de risco de enchentes e inundações
5. Análise de risco de enchentes e inundações
6. Mapeamento de áreas de risco de enchentes e inundações

## Slide 5
ASPECTOS CONCEITUAIS
Enchente
Inundação

## Slide 6
ENCHENTE: Elevação temporária do nível d´água em um
canal de drenagem devida ao aumento da
vazão ou descarga.
ASPECTOS CONCEITUAIS

## Slide 8
INUNDAÇÃO: Fenômeno de extravasamento das águas do canal
de drenagem para as áreas marginais (planície de
inundação, várzea ou leito maior do rio) quando a
enchente atinge cota acima do nível máximo da
calha principal do rio.
ASPECTOS CONCEITUAIS

## Slide 10
ASPECTOS CONCEITUAIS
ÁREA DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
Área passível de ser atingida por processos de enchente e inundação. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda (assentamentos precários).

## Slide 12
EFEITOS ADVERSOS DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES
NO BRASIL
EFEITOS DIRETOS:
MORTES;
DESTRUIÇÃO DE MORADIAS;
PERDAS ECONÔMICAS DIVERSAS;
GASTOS COM RECUPERAÇÃO.
EFEITOS INDIRETOS:
SURTOS DE LEPTOSPIROSE.

## Slide 13
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
Estudos e investigações para o entendimento da fenomenologia dos processos ocorrentes bem como dos cenários de risco de acidentes.

## Slide 20
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CENÁRIO DE RISCO DE INUNDAÇÃO DE TERRENOS DE BAIXADA
Possibilidade de ocorrência de óbitos, perdas materiais e patrimoniais
diversas quando da ocorrência de inundação de terrenos de baixada
ocupadas por assentamentos precários.

## Slide 24
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CENÁRIO DE RISCO DE INUNDAÇÃO DE TERRENOS DE BAIXADA
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO:
inundação de extensas áreas de baixada associadas à
planície de inundação dos rios;
dinâmica lenta de escoamento superficial;
o recuo das águas para o leito menor é relativamente lento;
é grande o número de moradias afetadas;
geralmente não ha registro de perda de vidas humanas;
nas baixadas litorâneas há o efeito da maré.

## Slide 27
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CENÁRIO DE RISCO DE ENCHENTE ATINGINDO
OCUPAÇÃO RIBEIRINHA
Possibilidade de ocorrência de óbitos, perdas materiais e patrimoniais
diversas, pelo impacto direto das águas ou solapamento de taludes
marginais, quando da ocorrência de processo de enchente, atingindo
assentamentos precários associados à ocupação ribeirinha.

## Slide 31
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CENÁRIO DE RISCO DE ENCHENTE ATINGINDO
OCUPAÇÃO RIBEIRINHA
Características do Processo:
seus efeitos são restritos ao canal de drenagem;
processos de erosão e solapamento dos taludes marginais
decorrentes da enchente;
impacto destrutivo em função da energia de escoamento;
possibilidade alta de destruição de moradias;
possibilidade moderada a alta de perda de vidas humanas.

## Slide 38
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CENÁRIO DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO COM ALTA
ENERGIA DE ESCOAMENTO E CAPACIDADE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SÓLIDO
Possibilidade de ocorrência de óbitos, perdas materiais e patrimoniais
diversas, pelo impacto direto das águas com alta energia de escoamento
e transporte de material sólido (sedimentos, blocos de rocha, troncos de
árvore) quando da ocorrência de processo de enchente e inundação
atingindo assentamentos precários.

## Slide 42
PROCESSOS E CENÁRIOS DE RISCO
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO:
Ocorre geralmente em anfiteatros de drenagem de relevo
serrano;
Alta energia de impacto destrutivo;
Possibilidade alta de perda de vidas humanas;
Possibilidade de destruição total ou parcial de moradias.

## Slide 45
ASPECTOS QUE CONDICIONAM A OCORRÊNCIA
DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES
FATORES NATURAIS
PLUVIOMETRIA;
RELÊVO;
TAMANHO E FORMA DA BACIA;
GRADIENTE HIDRÁULICO DO RIO;
DINÂMICA DE ESCOAMENTO PLUVIAL.
2) FATORES ANTRÓPICOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRENOS;
OBRAS E INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DIVERSAS
AO LONGO DOS CURSOS D’ÁGUA;
EROSÃO E ASSOREAMENTO.

## Slide 47
Modificações no hidrograma pela impermeabilização da bacia

## Slide 61
IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E MAPEAMENTO
DE ÁREAS DE RISCO DE PROCESSOS
HIDROLÓGICOS

## Slide 62
CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS
DE RISCO DE ENCHENTES E INUNDAÇÃO
O QUE IDENTIFICAR?
IDENTIFICAR OS CENÁRIOS DE RISCO POTENCIAL DE ENCHENTE
E INUNDAÇÃO PRESENTES NA CIDADE ENVOLVENDO
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.
ONDE HÁ ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS OCUPANDO EXTENSAS
ÁREAS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DOS RIOS?
ONDE HÁ ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (OCUPAÇÃO RIBEIRINHA)
OCUPANDO MARGENS DE RIOS SUJEITAS A ENCHENTE?

## Slide 63
MÉTODOS E TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE ÁREAS DE RISCO DE ENCHENTES
E INUNDAÇÃO
COMO IDENTIFICAR?
RECONHECER OS LOCAIS DE PERIGO EFETIVO OU POTENCIAL
POR MEIO DE PESQUISA DIRIGIDA.
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES
NA ÁREA URBANA MUNICIPAL
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES
ENVOLVENDO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

## Slide 64
MÉTODOS E TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE ÁREAS DE RISCO DE ENCHENTES
E INUNDAÇÃO
COMO LOCALIZAR?
IDENTIFICAR EM PLANTA CARTOGRÁFICA AS ÁREAS DE RISCO
LEVANTADAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES NA
ÁREA URBANA MUNICIPAL
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES
ENVOLVENDO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
IDENTIFICAR AS BACIAS E OS CURSOS D´ÁGUA PROBLEMÁTICOS
USO DE FICHAS DE CADASTRO COM DESCRIÇÃO DA ÁREA

## Slide 66
PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE
RISCO DE ÁREAS DE RISCO DE
ENCHENTES E INUNDAÇÃO
O QUE ANALISAR?
CENÁRIOS DE RISCO EM FUNÇÃO DO TIPO DE PROCESSO
OCORRENTE E VULNERABILIDADE DA OCUPAÇÃO INSTALADA.
CRITÉRIOS DE ANÁLISE:
FREQUÊNCIA E MAGNITUDE DO PROCESSO HIDROLÓGICO;
ALCANCE, EXTENSÃO E IMPACTOS DO PROCESSO;

## Slide 67
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE RISCO DE ÁREAS DE RISCO
DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO OU NÍVEIS DE PERIGO
PARÂMETROS DE ANÁLISE DE RISCO:
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO POTENCIAL DESTRUTIVO DO PROCESSO
HIDROLÓGICO OCORRENTE (PARÂMETRO DE NATUREZA HIDROLÓGICA);
INUNDAÇÃO COM BAIXA ENERGIA DE ESCOAMENTO;
INUNDAÇÃO COM ALTA ENERGIA DE ESCOAMENTO E POTENCIAL DESTRUTIVO;
ENCHENTE COM ALTO PODER DE EROSÃO E SOLAPAMENTO MARGINAL;
ENCHENTE COM ALTA ENERGIA DE DESLOCAMENTO E POTENCIAL DESTRUTIVO;
ENCHENTE COM ALTA ENERGIA DE DESLOCAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SÓLIDO E POTENCIAL DESTRUTIVO.

## Slide 68
DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO OU NÍVEIS DE PERIGO
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE RISCO DE ÁREAS DE RISCO
DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
PARÂMETROS DE ANÁLISE DE RISCO:
IDENTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS MORADIAS EM FUNÇÃO
DO PADRÃO CONSTRUTIVO (PARÂMETRO REFERENTE AO ELEMENTO
SOB RISCO);
ALTA: CASAS DE MADEIRA;
MÉDIA A BAIXA: CASAS DE ALVENARIA.

## Slide 69
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE RISCO DE ÁREAS DE RISCO
DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
DEFINIÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO OU NÍVEIS DE PERIGO
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE RISCO:
POTENCIAL ENERGÉTICO DO PROCESSO HIDROLÓGICO;
DANOS SOCIAIS;
DANOS MATERIAIS;
FREQÜÊNCIA DO EVENTO HIDROLÓGICO;
CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE.

## Slide 70
DETERMINAÇÃO DE GRAUS DE RISCO:
RISCO MUITO ALTO: drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com alto potencial de causar danos, principalmente sociais, alta freqüência de ocorrência (pelo menos 3 eventos significativos em 5 anos) e envolvendo moradias de alta vulnerabilidade.
RISCO ALTO: drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com alto potencial de causar danos, média freqüência de ocorrência (registro de 1 ocorrência significativa nos últimos 5 anos) e envolvendo moradias de alta vulnerabilidade.
RISCO MODERADO: drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com médio potencial de causar danos, média freqüência de ocorrência (registro de 1 ocorrência significativa nos últimos 5 anos).
RISCO BAIXO: drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com baixo potencial de causar danos e baixa freqüência de ocorrência (não registro de ocorrências significativas nos últimos 5 anos).

## Slide 71
CRITÉRIOS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE
RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
OBJETIVO DO TRABALHO
NÚMERO DE ÁREAS DE RISCO EXISTENTES NA CIDADE
ESCALA DO MAPEAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL OU GRAU DE RISCO GERAL DA ÁREA
DE RISCO OU DELIMITAÇÃO DE COMPARTIMENTOS DISTINTOS
DE RISCO
ZONEAMENTO E CADASTRAMENTO DE RISCO

## Slide 72
MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO
DE ÁREAS DE RISCO DE ENCHENTE
E INUNDAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREA DE RISCO
EM FOTOS AÉREAS DE LEVANTAMENTOS EROFOTOGRAMÉTRICOS;
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA DE RISCO E DE SETORES DE RISCO
(SETORIZAÇÃO PRELIMINAR) EM FOTOS AÉREAS DE BAIXA ALTITUDE;
LEVANTAMENTOS DE CAMPO PARA SETORIZAÇÃO

## Slide 73
MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS
DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO
PRELIMINAR DE ÁREA DE RISCO EM
FOTOS AÉREAS DE LEVANTAMENTOS
AEROFOTOGRAMÉTRICOS;

## Slide 74
MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS
DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREA DE RISCO EM FOTOS
AÉREAS DE SOBREVOOS DE HELICÓPTERO

## Slide 75
MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS
DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO PRELIMINAR DE ÁREA DE RISCO EM FOTOS
AÉREAS DE SOBREVOOS DE HELICÓPTERO

## Slide 76
MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE ÁREAS
DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO