## Slide 2
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
Instrumento de convivência na prevenção de acidentes naturais e/ou tecnológicos induzidos ou não pela ocupação humana. Deve utilizar os conhecimentos técnicos-científicos, associados aos procedimentos operacionais de atendimento das populações, visando a proteção da vida e a diminuição dos prejuízos sócio-econômicos.

## Slide 3
PERGUNTAS BÁSICAS
1. O QUE E COMO OCORRE: Processos
2. ONDE OCORREM OS PROBLEMAS : Mapeamento
3. QUANDO OCORREM OS PROBLEMAS: Correlação, monitoramento
4. QUE FAZER: medidas estruturais e não-estruturais
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 4
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Modelo geológico/geotécnico
Identificação, análise e cartografia de riscos
Critérios técnicos de deflagração de ações preventivas
Sistema de monitoramento de parâmetros
Definição de ações e medidas preventivas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 5
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Modelo geológico/geotécnico e
Identificação, análise e cartografia de riscos
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
MAPEAMENTO DAS ÁREAS

## Slide 6
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Critérios técnicos de deflagração de ações preventivas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
BASE UTILIZADA:
A ÁGUA COMO PRINCIPAL AGENTE DEFLAGRADOR = CHUVA
OS SINAIS DE MOVIMENTAÇÃO COMO REFERÊNCIA FINAL

## Slide 7
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Critérios técnicos de deflagração de ações preventivas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
QUAL A QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CAUSAR O ESCORREGAMENTO?
CORRELAÇÃO CHUVA x ESCORREGAMENTOS

## Slide 8
90
60
80
70
50
40
30
20
10
50
100
150
200
250
300
350
400
Precipitação total em 84 horas (mm)
Precipitação horária (mm/h)
COM REGISTROS DE ESCORREGAMENTOS
SEM REGISTROS DE ESCORREGAMENTOS
CHUVAS X ESCORREGAMENTOS EM CUBATÃO, SÃO PAULO
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
450
500
3,5 DIAS

## Slide 9
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PRECIPITAÇÃO CRÍTICA - CPC
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 10
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
A PARTIR DOS ESTUDOS PARA CUBATÃO (3,5 DIAS) CONSIDEROU-SE PARA OUTRAS ÁREAS:
PARÂMETRO 1
ACUMULADO DE CHUVAS EM 3 DIAS
valores obtidos a partir de levantamentos dos históricos de acidentes
O PASSADO

## Slide 11
PARÂMETROS OPERACIONAIS DE REFERÊNCIA
Acumulado de chuvas 3 dias
100 mm Baixada Santista
120 mm Litoral Norte
100 mm Vale do Paraíba
80 mm Campos do Jordão
80 mm Campinas
80 mm ABC
80 mm Sorocaba
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 12
PARÂMETROS OPERACIONAIS DE REFERÊNCIA
PARÂMETRO 2 Meteorologia
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
Qual a quantidade de chuva que poderá cair sobre a área?
O FUTURO

## Slide 13
PARÂMETROS OPERACIONAIS DE REFERÊNCIA
PARÂMETRO 3 Vistoria de campo
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
Existem indícios de movimentação da área causados pelas chuvas?
O PRESENTE

## Slide 14
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Sistema de monitoramento de parâmetros
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
ACUMULADO DE CHUVAS EM 3 DIAS
PREVISÕES METEOROLÓGICAS
VISTORIAS DE CAMPO

## Slide 15
ACUMULADO DE CHUVAS EM 3 DIAS
medições diárias nos postos pluviométricos da região
valores de referência em estudos
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 16
METEOROLOGIA
chuvas prolongadas com picos de alta intensidade no final
previsão especial com tipo, duração e intensidade das chuvas
previsões fornecidas pela CEDEC (em São Paulo)
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 17
VISTORIAS DE CAMPO
identificação de feições de instabilidade
em princípio feitas pelas equipes municipais treinadas
decisão de retirada de moradores
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 18
ETAPA 1 ELABORAÇÃO
Definição de ações e medidas preventivas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
OBSERVAÇÃO
Acompanhamento dos índices pluviométricos e meteorologia
ATENÇÃO
Vistorias de campo
ALERTA
Remoção em áreas de risco iminente observadas pela vistoria
ALERTA MÁXIMO
Remoção em todas as áreas de risco
NÍVEIS DO PPDC E AÇÕES CORRESPONDENTES

## Slide 19
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
Sistema de comunicação
Recursos necessários
Treinamento de técnicos municipais e população envolvida
Informações públicas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 20
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES

## Slide 21
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPES RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES
Equipe Secretaria Executiva
Equipe de vistorias
Equipe de remoções
Equipe de abrigos
Equipe de recuperação de áreas

## Slide 22
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPE SECRETARIA EXECUTIVA
Monitoramento dos índices pluviométricos
Recebimento e interpretação da meteorologia
Recebimento de chamadas
Manutenção de arquivos
Tomada de decisões

## Slide 23
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPE DE VISTORIAS
Mapeamento prévio das áreas
Vistorias durante a operação do Plano
Informações para remoção

## Slide 24
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPE DE REMOÇÕES
Cadastro de moradores
Remoção de moradores e seus bens, quando necessário

## Slide 25
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPE DE ABRIGOS
Cadastro e manutenção dos abrigos
Administração dos abrigos durante o uso

## Slide 26
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Procedimentos operacionais
Atribuições e responsabilidades
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
Trabalhos de recuperação de vias, rios e áreas de risco
Uso de equipamentos/máquinas
Auxílio nas decisões sobre obras

## Slide 27
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Sistema de comunicação
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
Telefone (celular, fax)
Rádio
Internet

## Slide 28
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Recursos necessários
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
Estoque estratégico
cestas básicas
colchonetes, cobertores, roupas
material para atendimentos
lona preta

## Slide 29
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Treinamento de técnicos municipais e população envolvida
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
cursos de formação
palestras para comunidade

## Slide 30
ETAPA 2 IMPLANTAÇÃO
Informações públicas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC
palestras para comunidade
folders, cartazes, cartilhas
material para imprensa

## Slide 31
ETAPA 3 OPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Identificação de Problemas
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 32
ETAPA 4 AVALIAÇÃO
Ajustes e aprimoramentos (técnicos e operacionais)
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 33
HISTÓRICO EM SÃO PAULO
1987 Plano de Contingência - indústrias de Cubatão
1988 Plano Preventivo de Defesa Civil - Litoral
Plano Preventivo de Defesa Civil - Inundações no Vale do Ribeira
2001 Plano Preventivo de Defesa Civil - Vale do Paraíba
2002 Plano piloto para a Região de Campinas
2003 Plano piloto para a Região de Sorocaba
2003 Plano piloto para a Região do ABCD
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 34
PARTICIPANTES
Coord. Estadual de Defesa Civil – CEDEC (coord.)
Regional de Defesa Civil - REDEC
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT
Instituto Geológico – IG
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Defesas Civis Municipais
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 35
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 36
PPDC Litoral – 8 cidades
PPDC Vale do Paraíba – 16 cidades
PPDC Campinas – 13 cidades
PPDC Sorocaba – 7 cidades
PPDC ABCD – 7 cidades
TOTAL – 51 cidades
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 37
PPDC LITORAL (SÃO PAULO)
PARÂMETROS OPERACIONAIS - CHUVAS
Cubatão: CPC = 0,5; 1,0; 1,4; 2,1
Outras cidades da Baixada Santista: Acumulado de chuvas 3 dias > 100mm e CCM > 1,2
Litoral Norte: Acumulado de chuvas 3 dias > 120mm e CCM > 1,2
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 38
PPDC VALE DO PARAIBA (SÃO PAULO)
Municípios envolvidos
16 cidades
Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Piquete, Guaratinguetá, Aparecida, Cunha, São Luiz do Paraitinga, São José dos Campos, Paraibuna, Jacareí, Santa Branca, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 39
PPDC VALE DO PARAIBA (SÃO PAULO)
PARÂMETROS OPERACIONAIS - CHUVAS
Acumulado de chuvas 3 dias > 100mm
Acumulado de chuvas 3 dias > 80mm para Campos do Jordão
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 40
PPDC REGIÃO DE CAMPINAS (SÃO PAULO)
Municípios envolvidos
13 cidades
Campinas, Hortolândia, Pedreira, Limeira, Rio Claro, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Bragança Paulista, Atibaia, Socorro, Amparo, Serra Negra e Águas de Lindóia
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 41
PPDC REGIÃO DE CAMPINAS (SÃO PAULO)
PARÂMETROS OPERACIONAIS - CHUVAS
Acumulado de chuvas 3 dias > 80mm
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 42
PPDC REGIÃO DE SOROCABA (SÃO PAULO)
Municípios envolvidos
7 cidades
Sorocaba, Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Mairinque, São Roque, Votorantim.
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 43
PPDC REGIÃO DE SOROCABA (SÃO PAULO)
PARÂMETROS OPERACIONAIS - CHUVAS
Acumulado de chuvas 3 dias > 80mm
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 44
PPDC REGIÃO DO ABCD (SÃO PAULO)
Municípios envolvidos
7 cidades
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra.
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 45
PPDC REGIÃO DO ABCD (SÃO PAULO)
PARÂMETROS OPERACIONAIS - CHUVAS
Acumulado de chuvas 3 dias > 80mm
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC

## Slide 46
PALESTRA NOTURNA PARA COMUNIDADE DAS ÁREAS

## Slide 47
AULA DE CAMPO PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS

## Slide 48
AULA DE CAMPO PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS

## Slide 49
AULA DE CAMPO PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS